## Slide 2
Cenfrifugadoras

## Slide 3
Cenfrifugadoras que podemos ver en el laboratorio
Ultracentrifugadora
Centrifugadora refrigerada
Airfuge
De sobremesa
Manual
Eppendorf

## Slide 4
Fundamento físico de la centrifugación

## Slide 5
Las fuerzas que intervienen en la centrifugación
La velocidad de sedimentación de una partícula es directamente proporcional a su volumen, a la diferencia de densidad entre ésta y el medio y a la intensidad del campo gravitatorio
La velocidad de sedimentación de una partícula es inversamente proporcional a su forma, tamaño y a la viscosidad del medio

## Slide 6
F = m × G
Campo centrífugo relativo (CCR)
El campo centrífugo relativo es el cociente entre la fuerza a la que están sometidas las partículas durante el proceso de centrifugación y la constante gravitatoria terrestre.
En reposo
Durante la centrifugación

## Slide 7
Cálculo del campo centrífugo relativo (1)
El CCR depende del radio del rotor (en cm)

## Slide 8

El valor del radio que se utiliza en la ecuación es el radio medio (rav), expresado en cm
Conversión de las rpm en CCR (y viceversa)
La ecuación anterior se puede modificar. Observa que en este caso, el radio está expresado en mm

## Slide 9
En la bibliografía siempre aparece el campo centrífugo relativo (las g), no las rpm a las que opera el rotor.
De este modo, si en mi laboratorio no tenemos el rotor JA-21 pero sí tenemos el JA-14 (que es parecido), podemos calcular las rpm a las que hay que ponerlo para que el CCR sea de 20.000 g
En la bibliografía aparece el CCR, no las rpm

## Slide 10
Gráficas RCF vs. rpm
Para cada rotor se puede construir una gráfica que represente el campo centrífugo relativo (RCF) en función de la velocidad (rpm). De esta forma se puede saber a qué velocidad tengo que centrifugar el rotor que tengo en mi laboratorio para alcanzar el mismo RCF obtenido con un rotor distinto.
500 g
1.700 rpm

## Slide 11
Ejemplo 1
rmax = 7,2 cm
V= 14.000 rpm
RCT = 16.000 g
Nomogramas para convertir RCF en rpm
Ejemplo 2
rmax = 75 mm
V= 2.500 rpm
RCT = 500 g

## Slide 12
http://www.geneinfinity.org/sp/sp_rotor.html
http://www.endmemo.com/bio/grpm.php
Convertidores CCR ↔ rpm on-line

## Slide 14
Los tubos se colocan de forma simétrica

## Slide 15
Uso correcto de la centrifugadora

## Slide 17
Hay muchos tipos de rotores

## Slide 18
Diferencial (medio acuoso)
Flotación (medio más denso que el agua)
Zonal (no se alcanza el equilibrio)
Isopícnica (se alcanza el equilibrio)
Pureza de la muestra, MW, forma,
Interacciones entre macromoléculas: unión a ligandos, cálculo de las constantes de unión
Tipos de centrifugación
Tipos de centrifugación
Estado de agregación: oligomerización
Preparativa (separar)
En medio homogéneo
En gradiente de densidad
Analítica (caracterizar)
Elutriación
En gradiente (isopícnica)
Separar células

## Slide 19
Tipos de cenfrifugación preparativa
 | t = 0 | t = t | t >> t | t = ∞
Diferencial (en un medio acuoso) |  |  |  | 
Flotación (en un medio más denso que el agua) |  |  |  | 
Zonal (en un gradiente de densidad) |  |  |  | 
Isopícnica (en un gradiente de densidad) |  |  |  | 
+
-
+
-

## Slide 20
t = 0
t = t
Centrifugación diferencial
Al final de la centrifugación se distinguen un pellet y un sobrenadante. En el pellet se acumulan los componentes más pesados de la muestra inicial, mientras que el sobrenadante está enriquecido con los componentes más ligeros.

## Slide 21
Centrifugación diferencial
The simplest form of separation by centrifugation is differential centrifugation, sometimes called differential pelleting (see Figure). Particles of different densities or sizes in a suspension will sediment at different rates, with the larger and denser particles sedimenting faster. These sedimentation rates can be increased by using centrifugal force. A suspension of cells subjected to a series of increasing centrifugal force cycles will yield a series of pellets containing cells of decreasing sedimentation rate.
Particles of different densities or size will sediment at different rates with the largest and most dense particles sedimenting the fastest followed by less dense and smaller particles.
Differential pelleting is commonly used for harvesting cells or producing crude subcellular fractions from tissue homogenate. For example, a rat liver homogenate containing nuclei, mitochondria, lysosomes, and membrane vesicles that is centrifuged at low speed for a short time will pellet mainly the larger and more dense nuclei. Subsequent centrifugation at a higher centrifugal force will pellet particles of the next lower order of size (e.g., mitochondria) and so on. It is unusual to use more than four differential centrifugation cycles for a normal tissue homogenate.
Due to the heterogeneity in biological particles, differential centrifugation suffers from contamination and poor recoveries. Contamination by different particle types can be addressed by resuspension and repeating the centrifugation steps (i.e., washing the pellet).

## Slide 23
Centrifugación en un gradiente de densidad

## Slide 24
Formación de un gradiente discontinuo

## Slide 25
Formador de gradientes continuos

## Slide 26
Gradiente formado por sí solo durante la centrifugación
Percoll
20.000  g , 1 hora
Ficoll
CsCl

## Slide 27
Distintos medios para la preparación de gradientes de densidad

## Slide 28
Sample is layered as a narrow zone on top of a density gradient (B). Under centrifugal force, particles move at different rates depending on their mass (C).
The speed at which particles sediment depends primarily on their size and mass instead of density. As the particles in the band move down through the density medium, zones containing particles of similar size form as the faster sedimenting particles move ahead of the slower ones. Because the density of the particles is greater than the density of the gradient, all the particles will eventually form a pellet if centrifuged long enough
Centrifugación zonal

## Slide 29
Centrifugación zonal

## Slide 30
In isopycnic separation, also called buoyant or equilibrium separation, particles are separated solely on the basis of their density. Particle size only affects the rate at which particles move until their density is the same as the surrounding gradient medium. The density of the gradient medium must be greater than the density of the particles to be separated. By this method, the particles will never sediment to the bottom of the tube, no matter how long the centrifugation time.
Starting with a uniform mixture of sample and density gradient (3A) under centrifugal force, particles move until their density is the same as the surrounding medium (3B).
Upon centrifugation, particles of a specific density sediment until they reach the point where their density is the same as the gradient media (i.e., the equilibrium position). The gradient is then said to be isopycnic and the particles are separated according to their buoyancy. Since the density of biological particles is sensitive to the osmotic pressure of the gradient, isopycnic separation may vary significantly depending on the gradient medium used. Although a continuous gradient may be more suited for analytical purposes, preparative techniques commonly use a discontinuous gradient in which the particles band at the interface between the density gradient layers. This makes harvesting certain biological particles (e.g., lymphocytes) easier.
Centrifugación isopícnica

## Slide 31
Ejemplo de centrifugación isopícnica
t = 0
t = ∞

## Slide 32
Fraccionamiento subcelular

## Slide 33
1.- Obtención de un homogenado celular
Homogenado celular = Extracto crudo

## Slide 34
Ultra Turrax
Diversos métodos para homogeneizar células
Choque osmótico

## Slide 35
Condiciones de homogeneización

## Slide 36
2a.- Centrifugación diferencial
Tras una centrifugación diferencial, el pellet no es homogéneo sino que está enriquecido en los orgánulos que presentan mayor densidad.

## Slide 37
Suelen hacerse varias centrifugaciones diferenciales

## Slide 38
2b.- Centrifugación en gradiente de densidad

## Slide 39
3.- Ensayos con marcadores moleculares

## Slide 40
4.- Control de calidad: microscopía electrónica

## Slide 41
Centrifugación analítica

## Slide 42
Se utiliza una centrifugadora y rotores especiales
Inicio de la centrifugación
Final de la centrifugación

## Slide 43
Información que se puede obtener mediante la centrifugación analítica
Pureza (presencia o no de contaminantes)
Tamaño (Masa molecular)
Coeficientes de difusión y de sedimentación
Forma (esférica, elipsoide, alargada)
Cambios conformacionales
Estado de agregación (monómeros, dímeros, trímeros, etc.)
Cálculo de las constantes de unión
Cambios conformacionales
Cálculo de las constantes de unión
Estequiometría de los complejos formados
Cambios conformacionales
Interacción con otras macromoléculas
Unión a ligandos
Características de la muestra